Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci – Stromořadí Budeč

Prováděcí dokumentace projektu

Název projektu: Stromořadí Budeč

Žadatel: Obec Budeč

Budeč 70

378 92 Budeč

IČ: 00246379

Navrhované řešení

Cílem projektu je výsadba stromořadí podél polních cest v extravilánu obce Budeč na pozemcích ve vlastnictví žadatele. Dřevinná skladba je stanovena pro jednotlivé pozemky, využito bude ovocných i lesních dřevin vhodných do dané lokality. Výsadba řadová, rozteč stromů 15 m. Sadební materiál budou krytokořenné odrostky dřevin o výšce 121 až 250 cm s dostatečně bohatým kořenovým systémem. Výsadba do vyhloubených jam min. 50 x 50 cm, s doplněním humózního substrátu a tablet. hnojiva SILVAMIX (10 ks/ saz.) Vysázené stromky se upevní ke 2 kůlům, ochrana kmene plastovým pletivem o výšce min. 1,3 m.

Následná péče – výchovný řez po výsadbě a následně každoročně po dobu 10 let, zálivka – v období sucha.

Polní cesta B-5

pozemek p.č. 2055

délka stromořadí: 1365 m

dřevinná skladba: Lípa srdčitá, 91 ks

návrh výsadby: jednostranná alej, osázení bude provedeno po levé straně cesty ve směru od   
                            obce Budeč

Polní cesta B-6

pozemek p.č. 1999

délka stromořadí: 983 m

dřevinná skladba: Jasan ztepilý 40 ks, Bříza bělokorá 25 ks

návrh výsadby: jednostranná alej, podél celého příkopu po pravé straně osázení zeleně 
                            navazuje ve směru od obce Budeč na cestu B-7

Polní cesta B-7

pozemek p.č. 1885

délka stromořadí: 1773 m

dřevinná skladba: Dub zimní, 118 ks

návrh výsadby: jednostranná alej, osázení začíná po pravé straně od silnice II.třídy č. 410

Polní cesta B-9

pozemek p.č. 1949

délka stromořadí: 1261 m

dřevinná skladba: Švestka – směs odrůd 40 ks, Třešeň - směs odrůd 44 ks

návrh výsadby: jednostranná alej, osázení začíná od rohu posledního oploceného pozemku 
                            po levé straně

Polní cesta C-4

pozemek p.č. 2149

délka stromořadí: 384 m

dřevinná skladba: Javor klen, 2 x 25 ks

návrh výsadby: oboustranná alej

Polní cesta C-11

pozemek p.č. 1974

délka stromořadí: 423 m

dřevinná skladba: Švestka – směs odrůd, 28 ks

návrh výsadby: jednostranná alej, po levé straně ve směru z obce Budeč